ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(Положения о территориальном планировании)

Заказчик:    Администрация Соузгинского сельского поселения Майминского района

Муниципальный контракт:         № 01/06/2011 от 01.06.2011 г.

Директор                                                                             ________________В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                          ___________________Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                             ____________________Г.Я.Сизова

Барнаул 2012

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                       Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                                                              Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                         С.С.Шаламова

Инженер                                                                                                          Н.Н.Грицевич

Инженер                                                                                                             К.С.Иванова

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.1. Цели и задачи проекта генерального плана	6

1.2. Стратегические задачи проекта	7

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  СОУЗГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	10

2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	10

2.2. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры	10

2.3. Задача улучшения экологического благополучия	11

2.4. Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры	11

2.5. Общие задачи в жилищной сфере и в сфере социального и культурно-бытового обслуживания	11

2.6. Задачи по развитию системы зеленых насаждений	13

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	13

3.1. Предложения по упорядочению границ населенного пункта	13

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон	14

3.2.1. Архитектурно-пространственные решения	14

3.2.2. Планировочная организация территории. Функциональное зонирование	15

3.3. Мероприятия по социально-экономическому развитию	21

3.3.1. Жилищная сфера	21

3.3.2. Социальная сфера	23

3.3.3. Производственная сфера	25

3.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	28

3.5. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	30

3.6. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	30

3.6.1. Водоснабжение	30

3.6.2. Водоотведение	35

3.6.3. Теплоснабжение	38

3.6.4. Электроснабжение	43

3.6.5. Связь и информация	45

3.6.6. Газоснабжение	46

3.7. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	46

3.7.1. Зоны с особыми условиями использования	46

3.7.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	50

3.7.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	52

3.7.4. Мероприятия по охране водной среды:	52

3.7.5. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:	52

3.7.6. Мероприятия по санитарной очистке:	53

3.8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	53

3.8.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	53

3.8.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	53

3.8.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	54

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	57

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОУЗГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	61

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количе- ство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема генерального плана в границах Соузгинского сельского поселения, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Генеральный план села Соузга (основной чертёж), М 1:5 000 | 1 |
| 3 | Генеральный план поселка Черемшанка (основной чертёж), М 1:5000 | 1 |
| 4 | Схема развития транспортной инфраструктуры села Соузга, М 1:5 000 | 1 |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры поселка Черемшанка, М 1:5 000 | 1 |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Соузга, М 1:5 000 | 1 |
| 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры поселка Черемшанка, М 1:5 000 | 1 |
| 8 | Схема функционального зонирования села Соузга, М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Схема функционального зонирования поселка Черемшанка, М 1:5 000 | 1 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документ территориального планирования «Генеральный план Соузгинского сельского поселения» разработан на основании Муниципального контракта № 01/06/2011 от 01.06.2011 года, заключенного с Администрацией Майминского района Республики Алтай, протокола о результатах открытого конкурса, технического задания на проектирование.

Решения проекта ориентированы на принятый в декабре 2004 года Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития Майминского  района и Соузгинского сельского поселения, сформулированными в комплексных программах социально-экономического развития.

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013 - 2017, и расчётный срок – 2013 - 2032 годы; а также принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно- транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект генерального плана Соузгинского сельского поселения разработан в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке М 1:2000, с использованием ортофотопланов.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Соузгинского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения.

Цели и задачи проекта генерального плана

Цель работы – создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений способствующих:

- улучшению условий жизнедеятельности населения поселения;

- улучшению экологической ситуации;

- эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- эффективному использованию земель рекреационного назначения;

- сохранению историко-культурного и природного наследия;

- обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Соузгинского сельского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

- Cоздание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Стратегические задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в генеральном плане Соузгинского сельского поселения определены основные задачи.

Стратегическая задача генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в селе. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и окружающую среду, привлекательность и узнаваемость населённого пункта, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций в районе.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности Соузгинского поселения до 2032 года;

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды Соузгинского поселения – на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения при формировании проектных предложений на основе исторических, природных и архитектурно планировочных особенностей;

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения Соузгинского поселения – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Это позволяет выделять основные направления планирования

1. Приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, разработка планировочных мероприятий по экологически безопасному развитию территории и формированию системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий т. е. «формирование природного каркаса территории».

2. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариантные возможности развития основных функциональных зон населённых пунктов по главным планировочным осям (природным и транспортным).

3. Развитие туристско-рекреационной отрасли.

Следует отметить, что в настоящее время, на территории Республики Алтай не выработано единой стратегии кластерного развития. Одновременно с этим, в соответствии с «Целевым сценарием» развития Республики Алтай, обозначенным в «Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года» вся территория республики относится к «условно» перспективной для развития единого туристско-рекреационного кластера. Применение кластерного подхода в туристско-рекреационной отрасли позволяет не только повысить конкурентоспособность всех участников кластера и укрепить связи между ними, но и увеличить потребительский спрос на предоставляемые кластером услуги и привлечь дополнительные инвестиционные потоки.

Территория Соузгинского сельского поселения характеризуется благоприятными климатическими условиями. В её пределах так же находится значительное число памятников природы (Черемшанский водопад, 5 родников и т.д.). Функционируют такие объекты туризма, как гостевой комплекс «На Шумах», туристический комплекс «Киви-Лодж», т/б Майами, т\б Сафин, т\б Алимар, т\б «Аргут», т\б «Алеко», ОАО «Юность». Все это дает значительные предпосылки для развития сферы туризма и рекреации.

Перспективы развития туристско-рекреационной деятельности в пределах Соузгинского сельского поселения отражены в «Схеме территориального планирования Республики Алтай» и в «Схеме территориального планирования МО Майминский район». Данными документами территориального планирования предусмотрено создание рекреационных зон отдыха.

Для применения кластерной модели развития туристско-рекреационной отрасли, первоочередное значение имеет определение территории, в пределах которой развитие туристско-рекреационной сети принесет наибольший экономический результат. Проведенный анализ сложившейся туристско-рекреационной сети и перспектив  её развития позволил выделить направление реализации кластерной политики в Соузгинском сельском поселении. Отмечена зона концентрации природно-ресурсного и инфраструктурного потенциала, в пределах которых наиболее рационально размещение участников кластера, путем привлечения в кластер как существующих, так и проектируемых объектов туристского рынка, которая территориально привязана к населенному пункту с. Соузга.

Перспективы кластерного развития в пределах зоны связаны с существующими и перспективными учреждениями рекреации и туризма, что в совокупности с расположением сельского поселения на пути следования туристического потока (по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М 52 «Чуйский тракт»), а также близость к республиканскому центру дает значительные предпосылки для увеличения спроса на предоставляемые туристические услуги.

Размещение участников кластера на территории Соузгинского сельского поселения напрямую зависит от территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в Республике Алтай в целом. Авторским коллективом не исключается применение иных вариантов кластерного развития в Соузгинском сельском поселении, которые будут предложены в единой стратегии кластерного развития Республики Алтай.

ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  СОУЗГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Территориальное планирование сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по преобразованию функционально-планировочной структуры являются:

1. Сохранение индивидуального, неповторимого облика сельского поселения. Это связано, прежде всего, с сохранением исторического наследия. В последние годы утрачиваются характерные элементы сельской среды. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, обеспечивающий сохранение многообразия сельской среды поселения.

2. Существенное повышение эффективности использования сельской среды путем застройки ранее не освоенных земель, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры.

3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, свободных от застройки территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

4. При градостроительном освоении новых территорий и реконструкции сложившейся застройки необходимо сохранение индивидуальности сельской среды, ценных природных ландшафтов и комплексов, представляющих неприкосновенный фонд благополучия будущих поколений.

5. Развитие и преобразование функциональной структуры сел Соузга и Черемшанка в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики села: рекреационной, внешнего транспорта, а также роли центра туризма и отдыха.

Задачи по развитию транспортной инфраструктуры

К основным задачам развития транспортной инфраструктуры относятся:

1. Установление местоположения и основных параметров объектов строительства транспортной инфраструктуры местного и федерального значения с учетом местоположения и параметров объектов строительства федерального и республиканского значения, в увязке с функциональным зонированием территорий;

2. Подготовка предложений по развитию объектов строительства транспортной инфраструктуры федерального и республиканского уровней для включения в федеральные и республиканские планы.

Задача улучшения экологического благополучия

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Стратегической установкой генерального плана является обеспечение экологической безопасности территории и населения села при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации. Для этого необходимо решение следующих задач:

- Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

- Организация современной системы сбора и утилизации отходов.

- Предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

- Создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения.

- Создание единой территориальной системы экологического мониторинга.

- Создание эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности поселения.

Задача повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры

Основной задачей повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры является повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства сёл.

Общие задачи в жилищной сфере и в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация льготного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2013-2017 гг.

Расчётный срок - 2013-2032 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

В сфере социального и культурно-бытового обслуживания основными задачами являются:

1. Удовлетворение потребности населения сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития сёл, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания.

2. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения.

3. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

4. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

5. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Задачи по развитию системы зеленых насаждений

Целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений на основе сложившейся планировочной структуры ориентированной на основные сельские доминанты.

Развитие планировочной структуры зеленых насаждений:

- упорядочение архитектурно-планировочными методами пространственной непрерывности природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории села с водными объектами, сохранение островных и полуостровных лесных массивов;

- формирование водоохранных зон экологических коридоров по долинам рек;

- сохранение и организация новых объектов благоустройства в районах капитальной застройки;

- методами озеленения подчеркнуть восстанавливаемую сложившуюся планировочную структуру и усилить ландшафтные доминанты;

- сохранение существующих видовых точек панорамного восприятия окружающих ландшафтов;

- изменение средствами благоустройства не только облика, но и экологической ситуации в целом на  бывших (реконструируемых) промышленных и транспортных территориях.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Предложения по упорядочению границ населенного пункта

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В ходе разработки генерального плана Соузгинского сельского поселения возникла необходимость в упорядочении (выравнивании) границ населённых пунктов, изменении их в сторону увеличения, а также в объединении населенных пунктов Черемшанка и Турбаза «Юность» в один населенный пункт с общим названием п. Черемшанка.

В селе Соузга целесообразно включить в границы населенного пункта транспортную развязку автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52, территорию ДПН НовИст, ГК «Киви-Лодж», т/б Сафин, т/б Алимар на западе села, подгорные территории на юго-востоке села для размещения проектируемой жилой зоны, в целях упорядочения (выравнивания) границы населенного пункта.

В целях рекреационного использования проектом предлагается на юге включить в границы села прибрежные территории на северо-западе села. На юге планируется включить территорию водотоков для организации открытого пожарного водоема, осуществить его благоустройство и использовать для купания и отдыха.

В п. Черемшанка целесообразно упорядочить границы села включив территорию населенного пункта Турбаза «Юность», территорию ДНТ «Катунь», расположенного между населенными пунктами, территорию бывшего АБЗ, территорию, прилегающую к автомобильной дороге общего пользования федерального значения  М-52 в южной части села для освоения под жилье, промышленные объекты, объекты рекреации и дорожного сервиса.

Проектируемые границ населенных пунктов отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Генеральный план МО Соузгинское сельское поселение, М 1:25000).

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов муниципального поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- относительно небольшого естественного и значительного миграционного прироста населения;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Архитектурно - планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда; размещение объектов общественного назначения;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Села Соузга, п. Черемшанка и п. Турбаза «Юность» расположены в долине реки, которая определяла традиции планировки и застройки. Населённые пункты данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины, без целенаправленной планировки улиц, и бессистемной постановкой домов - «где понравится». При свободной застройке постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Кучевая застройка характеризовалась постановкой домов небольшими группами вокруг родового гнезда, то есть первого отчего родительского дома.

Слабое развитие уличной планировки было обусловлено и неразвитостью транспортной инфраструктуры, поскольку улицы обычно формировались при притрактовой застройке: дома ставились вдоль дороги. Существующие улицы узкие и извилистые. Таким образом, в населённых пунктах  Соузгинского сельского поселения и сегодня сохранились древняя традиционная планировка и застройка.

Жилые территории села располагаются некомпактно. Застройка одноэтажная, усадебного типа. Сохраняется разбросанная постановка домов по возвышенным местам в виде жилых островков между холмами и зелёными рощицами. Поэтому, несмотря на небольшое число жителей, населённые пункты имеют большую протяженность вдоль дороги. Особенно это заметно в с. Соузга.

Всё это представляет своеобразие и сложность в архитектурно-планировочной организации населённых пунктов.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

с. Соузга

Границы села определены с севера землями водного фонда, с восточной стороны – частными землевладениями, с юга крутым склоном. По центральной части села проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» с интенсивным движением, которая разделяет населенный пункт на 2 части. Таким образом, наиболее перспективные для освоения территории расположены с западной стороны населенного пункта.

Структурный каркас села Соузга формируется улицами: Трактовая, Подгорная, Центральная.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село. В центре расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Проектом предусмотрено жилищное строительство за счет сноса ветхого жилья, а также на свободных территориях.

По проекту формирование общественного центра в с. Соузга предусмотрено рядом со сложившимся центром с размещением основных административных и общественных зданий. Запланировано строительство ФАП, спортивно-досугового центра, церкви, музея русской культуры и т.д. Также генеральным планом предусмотрено формирование 2х подцентров в западной и восточной частях села с объектами общественного питания, туризма и торговли: с магазинами, кафе, гостиницей, автостанцией. В жилой застройке планируется размещение детского сада (в центре села) и резервирование площадок под объекты торговли.

Увеличивающийся поток транзитного транспорта по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт», создаёт необходимость вдоль него предусмотреть в проекте размещение комплексов придорожного сервиса со стоянкой для большегрузных машин, СТО и объектами торговли и общественного питания. Здесь же, в зоне туристического автосервиса и отдыха, запроектирован придорожный рынок, где туристы на пути своего следования могут приобрести продукты пчеловодства, сувениры, изделия народных умельцев и прочие товары.

Таким образом, проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайонов жилой застройкой в районе улицы Молодежной, Подгорной, Солнечной, переулка Нового.

Проектом предусмотрена организация зоны отдыха с искусственным водоемом на юге села.

Производственная деятельность села ориентирована на мясопереработку. Остальные сегменты экономики ориентированы на обслуживание туристического потока. В проектные границы входят: пилорама, территория цеха по переработке мяса, складской сектор, территория дорожного сервиса, автозаправочная станция.

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населения.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.

В настоящее время с. Соузга имеет более чем достаточно зеленых насаждений – 376 м кв./чел., при нормативе – 12 м кв/чел. Зеленые насаждения в населенном пункте в основном естественного происхождения. Проектом предусмотрено уменьшение площади естественных зеленых насаждений в целях увеличения площади усадебной застройки и увеличение территории искусственно засаженных зеленых территорий, также планируется озеленение шумозащитной полосы вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт». Скверы совместно с зелеными насаждениями улиц, зелеными насаждениями санитарно-защитных зон и шумозащитных зон, а также прочими зелеными массивами, будут составлять единую систему озеленения села. Она будет насчитывать 65 га, при этом обеспеченность зелеными насаждениями на 1 человека составит 279 м2.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

– насаждения общего пользования (сквер, бульвар);

– насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

– насаждения специального назначения (ветрозащитные, насаждения санитарно-защитных зон).

Озеленение сквера, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется обсадить «живой» изгородью.

п. Черемшанка

Границы села определены с севера землями водного фонда, с восточной стороны – частными землевладениями, с юга крутым склоном. По центральной части села проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» с интенсивным движением, которая разделяет населенный пункт на 2 части. Наиболее перспективные для освоения территории расположены в центральной части и восточной части населенного пункта включая территорию п. Турбаза «Юность».

Структурный каркас села Черемшанка образуется улицами: Шишкова (п.Турбаза «Юность»), пер. Дворовый, автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт». Проектом предполагается формирование ул. Южная, Березовая, Северная, Кольцевая, Туристическая, а также включение в населенный пункт улиц и проездов ДНТ «Катунь».

Проектом предусмотрено жилищное строительство за счет освоения свободных территорий.

Так как на сегодняшний день в населенном пункте нет объектов социально-бытового обслуживания; формирование общественного центра в с. Черемшанка проектом предусмотрено в географическом центре села с размещением основных административных и общественных зданий.

Так же как и в с. Соузга, в п. Черемшанка необходимо предусмотреть вдоль автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-52 размещение комплексов придорожного сервиса, СТО, объектов торговли и общественного питания. Напротив зоны объектов дорожного сервиса на восточном въезде в село запроектирован придорожный рынок, где туристы на пути своего следования могут приобрести  продукты пчеловодства, сувениры, изделия народных умельцев и прочие товары.

Производственная сфера села представлена единственным предприятием, граничащим с населенным пунктом – Черемшанским АБЗ. В силу того, что его санитарно-защитная зона перекрывает всю существующую застройку села, проектом предложен его перенос на необходимое расстояние.

Зеленые насаждения в населенном пункте в основном естественного происхождения. Проектом предусмотрено уменьшение площади естественных зеленых насаждений в целях увеличения площади усадебной застройки и увеличение территории искусственно засаженных зеленых территорий, также планируется озеленение шумозащитной полосы вдоль автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт».

Таким образом, проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайонов жилой застройкой в северной и центральной частях села. Находящуюся в центральной части населенного пункта территорию ДНТ «Катунь» проектом предлагается сохранить как территорию сельскохозяйственного использования. В перспективе возможно перепрофилирование под ИЖС.

На территории села Соузга предусмотрены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона акваторий;

- рекреационная зона;

- зона спецназначения;

- прочие территории.

На территории поселка Черемшанка предусмотрены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- прочие территории.

Жилая зона включает в себя территории, занимаемые жилыми домами. Проектируемая жилая зона размещается на месте существующей с упорядочением и уплотнением застройки, а также генеральным планом предлагается освоение новых свободных территорий сел. Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно- деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового назначения, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения. Зона исторически сложилась вдоль центральной оси села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры представлена участком автомобильной дороги общего пользования федерального значения М52 – «Чуйский тракт», сюда же входит и улично-дорожная сеть.

Зона спецназначения включает  кладбище традиционного захоронения в с. Соузга. Проектом предусмотрено его закрытие.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: скверы, лесные массивы в границах населённого пункта. Живописная местность, скалистые склоны, быстрые горные реки и родники представляют собой большой потенциал для развития в селе туристско- рекреационных зон и баз отдыха.

Зона сельскохозяйственного использования представлена в п. Черемшанка – это территория ДНТ «Катунь».

Зона акваторий представлена рекой Соузга, проектируемым пожарным водоемом, прибрежно-защитными полосами рек Соузга, Черемшанка и Катунь.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Баланс территории по функциональным зонам

Таблица №1

|  |  | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Соузга |
| 1 | Жилая зона | 150,9 | 41,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | 150,1 |  |
|  | -секционная застройка | 0,8 |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | 6,0 | 1,7 |
| 3 | Производственная зона | 21,4 | 6,0 |
|  | Мясокомбинат | 10,7 |  |
|  | Складской сектор | 0,5 |  |
|  | Пилорама | 0,7 |  |
|  | Резервная территория для производства | 9,5 |  |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,8 | 0,1 |
|  | Водозабор | 1,6 |  |
|  | Котельная | 0,2 |  |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 27,3 | 7,6 |
|  | АЗС | 0,7 |  |
|  | Объекты дорожного срвиса | 1,8 |  |
|  | Улицы,проезды,дороги,площади,стоянки автомашин | 24,8 |  |
| 6 | Рекреационная зона | 93,3 | 26,0 |
|  | ПДК «НовИст» | 14,1 |  |
|  | База отдыха | 8,3 |  |
|  | Место отдыха общего пользования | 3,4 |  |
|  | Парковая территория | 0,5 |  |
|  | Зелёные насаждения | 67,0 |  |
| 7 | Зона спец. назначения | 1,4 | 0,4 |
|  | Кладбище | 1,4 |  |
| 8 | Зона акваторий | 1,7 | 0,5 |
| 9 | Прочие территории | 56,9 | 15,8 |
|  | ИТОГО: | 360,7 | 100 |
| п. Черемшанка |
| 1 | Жилая зона | 44,9(12,1сущ+32,8 проект.)) | 45,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | 44,9 |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | 3,6 | 3,6 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,5 | 1,5 |
|  | Водозабор | 1,5 |  |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 10,4 | 10,4 |
|  | АЗС | 0,6 |  |
|  | Объекты дорожного срвиса | 3,3 |  |
|  | Улицы,проезды,дороги,площади,стоянки автомашин | 6,5 |  |
| 6 | Рекреационная зона | 7,3 | 7,3 |
|  | Зелёные насаждения | 7,3 |  |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 8,8 | 8,8 |
| 9 | Прочие территории | 24 | 23,4 |
|  | ИТОГО: | 100,5 | 100 |

Мероприятия по социально-экономическому развитию

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства. Согласно расчетам численность населения села Соузга на 1-ю очередь - 1325 чел.; на расчетный срок - 2325 чел.; поселка Черемшанка – 150 и 866 чел. соответственно.

Жилищная сфера

Основные мероприятия для решения проблем жилищной сферы в МО Соузгинское сельское поселение, генеральным планом намечаются согласно поставленным задачам - это:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- привлечение инвесторов на территорию поселения;

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2013-2017 гг.

Расчётный срок - 2013-2032 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Расчёт потребной площади жилого фонда сел МО Соузгинское сельское поселение приведён в таблице № 2.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица № 2

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.11 г | Первая очередь | Расчётный |
| с. Соузга |
| Население | чел | 1197 | 1325 Прирост 128 | 2325 Прирост 1128 |
| Коэффициент семейности |  | 3.2 | 4 | 4 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 365 | 418 | 633 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 25450,8 | 30331 | 48331 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗ -ветхие | дом/м2 | 3 15 | - 10 | - - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 361/18542 4/4800 | 353/20448,8 4/4800 | 343/20243,8 4/4800 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 40/3200 | 286/22880 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 21 | 20,7 | 20,7 |
| Территория застройки -усадебной -секционной | га | 95,8 0,8 | 115,1 0,8 | 150,9 0,8 |
| п. Черемшанка |
| Население | чел | 110 | 150 Прирост 40 | 866 Прирост 756 |
| Коэффициент семейности |  | 2,3 | 4 | 4 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 34 | 44 | 223 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 2854,5 | 3654,5 | 17974,5 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗон -ветхие | дом/м2 | - - | - - | - - |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 34/2854,5 | 34/2854,5 | 34/2854,5 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 10/800 | 189/15180 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25 | 20,7 | 20,7 |
| Территория застройки -усадебной | га | 12,1 | 23,5 | 32,8 |

В настоящее время в селе Соузга проживают 374 семьи, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 3,2 чел.

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 68 м2.

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята- 80 м2.

В селе Соузга для размещения 40 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 7,2 га площади, на расчетный срок – на 286 домов – 54,1 га- при размере приусадебных участков 1800 м2. Также проект предполагает равномерное распределение объемов сноса ветхого жилья в течение расчетного срока.

В настоящее время в планируемый поселок Черемшанка  делится на 2 населенных пункта. Это  п.Черемшанка где проживают 23 семей, и п.Турбаза «Юность», где проживают 35 семей коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,3 чел.

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 83 м2.

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята- 80 м2.

В объединенном п. Черемшанка для размещения 44 новых индивидуальных жилых домов на 1 очередь зарезервировано 7,9 га площади, на расчетный срок – на 223 дома – 32,2 га- при размере приусадебных участков 1800 м2. Также проект предполагает равномерное распределение объемов сноса ветхого жилья  в течение расчетного срока.

Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания на первую очередь до 2018 года и расчётный срок до 2032 года.

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью;

- реконструкция объектов.

Согласно расчётам и заданию на проектирование, в с. Соузга на первую очередь необходимо строительство:

1) детского сада на 60 мест;

2) ФАП

3) 2х магазинов;

4) рынка

5) автостанции;

6) 2х предприятий общественного питания;

7) кафе

8) гостиницы;

9) торгово-гостиничного комплекса;

10) детской площадки;

11) здания администрации с гаражом;

12) спортивно-досугового центра;

13) общежития для молодых специалистов;

14) опорного пункта милиции;

15) музея русской культуры

16) церкви

На расчётный срок проектом предлагается организация:

1) учреждений отдыха и туризма;

2) мест отдыха общего пользования;

В п. Черемшанка на первую очередь необходимо строительство:

1) ФАП

2) гостиничного комплекса;

3) 3х магазинов;

4) рынка;

5) спортивного ядра

6) мест отдыха общего пользования;

На расчётный срок проектом  предлагается организация:

1) школы на 100 мест;

2) детского сада на 60 мест.

Производственная сфера

На территории Соузгинского сельского поселения в с. Черемшанка предусматривается:

1) перенос АБЗ к западу от села.

Таблица 3

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименование | Расчетная норма | Емкость существующих зданий | Минимальная требуемая емкость | Вместимость зданий намечаемых к строительству | Общая емкость зданий к концу расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| с. Соузга |
|  | Школа | 100 % обеспеченности детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 320 | 236 | 340 | - | - | 320 |
| 1 | Здание администрации с гаражом | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | Детский сад | 65 % обеспеченности детей от 0-6 лет | 60 | 110 | 195 | 60 | - | 120 |
| 3 | ФАП | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Опорный пункт милиции | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | Спортивно-досуговый центр | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел. (для спортивного зала) | - | 106 | 200 | 450 | - | 450 |
| 6 | Общежитие для молодых специалистов | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | СДК | 80 мест на 1000 жителей | 90 | 100 | 180 | - | - | 90 |
| 8 | Библиотека | 4,5 тыс экземпляров на 1000 чел. | 6 | 5,9 | 10,4 | - | - | 6 |
| 9 | Музей русской культуры | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | Церковь | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 9 | Гостиница | 6 мест на 1 тыс. человек | - | 8 | 15 | 15 | - | 15 |
| 10 | Кафе | 40 мест на 1 тыс. человек | - | 53 | 100 | 20 | - | 20 |
| 11 | 2 предприятия общественного питания |  | - |  |  | 40 40 | - | 80 |
| 12 | Рынок | 24–40 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | - | 31 | 60 | 80 | - | 80 |
| 13 | Торгово-гостиничный комплекс | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | - | 400 | 700 | 120 | - | 720 |
| 14 | 2 магазина |  | 460 |  |  | 60 60 | - |  |
| 15 | автостанция | 1 объект |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | п. Черемшанка |  |
| 1 | Детский сад | 65 % обеспеченности детей от 0-6 лет | - | 30 | 120 | - | 60 | 60 |
| 2 | Школа | 100 % обеспеченности детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | - | 27 | 170 | - | 100 | 100 |
| 3 | Гостиничный комплекс | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | 3 магазина | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 70 | 45 | 250 | 60 60 60 | - | 180 |
| 5 | Рынок | 24–40 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | - | 6 | 40 | 60 | - | 60 |
| 6 | Стадион (спортивное ядро) | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | Фап | 1 объект | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |

Расчёты выполнены согласно рекомендациям СП 42.13330.2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

По территории Соузгинского сельского поселения через все населённые пункты проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт», являющаяся основной транспортной осью как для поселения, так и для Майминского района. В настоящее время проводится комплекс работ по реконструкции дороги.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей, следующих по автомобильной дороге федерального значения, следует предусматривать посадку шумозащитных зелёных насаждений.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная улица;

-основные улицы в жилой застройке;

-второстепенные улицы;

- проезды.

Главная улица в Соузге – Трактовая. В стеснённых условиях реконструкции ее ширину в красных линиях возможно принять только 30 м с шириной проезжей части 24 м. Ширина основных улиц в красных линиях составит 9-12 м, проезжая часть 4-6 м.

Необходимо проведение капитального ремонта существующих улиц.

В новых кварталах жилой усадебной застройки в с.Соузга ширина основных улиц в красных линиях – 18 м, проезжей части– 6 м (рис.1).

Рис. 1. Архитектурный профиль основной улицы в зоне проектируемой застройки

Главная улица в Черемшанке – ул.Трактовая, в Турбазе «Юность» - ул. Шишкова.

Ширина основных улиц в красных линиях составит 9-12 м, проезжая часть 4-6 м.

В новых кварталах жилой усадебной застройки в п. Черемшанка ширина основных улиц в красных линиях – 18 м, проезжей части– 6 м (рис.1).

Проектом предлагается реконструировать все улицы, проезды населённых пунктов с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающим нормативным требованиям, включая строительство тротуаров, водоотводных канав и водопропускных труб.

Вариант дорожной одежды, предлагаемый генеральным планом для реконструируемых и новых улиц – асфальтобетон.

Большое количество транзитного транспорта, следующего по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-52, позволяет предусмотреть генпланом размещение вдоль дороги комплекса придорожного сервиса с магазинами, кафе, гостиницами, стоянкой для большегрузных машин, СТО.

Также в с. Соузга и с. Черемшанка предусмотрена организация придорожных рынков.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение, генеральным планом предлагается укрепление спланированных откосов насыпей, русел рек и др. для предотвращения оползней под воздействием стоков поверхностных вод, течения реки, ветровых эрозий и т.д. Укрепление предлагается произвести  железобетонными плитами или  с применением георешеток.

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2031 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

с. Соузга

Водопотребление села Соузга

Таблица 4

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
|  |  |  | Население, чел. | Кол-во потребляемой воды, м3/сут | Население, чел. | Кол-во потребляемой воды, м3/сут |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 1325 | 198,75 | 1825 | 273,75 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 500 | 90 |
| 3 | Детский сад (60 мест) |  |  | 12,96 |  | 12,96 |
| 4 | Магазин (60) |  |  | 1,89 |  | 1,89 |
| 5 | Магазин (60) |  |  | 1,89 |  | 1,89 |
| 6 | ФАП (40 ) |  |  | 0,17 |  | 0,17 |
| 7 | Рынок (80 ) |  |  | 65 |  | 130 |
| 8 | Автостанция (40) |  |  | 11 |  | 11 |
| 9 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  |  | 100 |  | 100 |
| 10 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  |  | 100 |  | 100 |
| 11 | Кафе (20 мест) |  |  | 8,2 |  | 8,2 |
| 12 | Гостиница (15 мест) |  |  | 0,77 |  | 0,77 |
| 13 | Спортивно-досуговый центр (450 ) |  |  | 5,15 |  | 5,15 |
| 14 | Торгово-гостиничный комплекс (10 мест) (120 |  |  | 1,03 |  | 1,03 |
| 15 | Здание администрации с гаражом (0,51 га) |  |  | 34 |  | 68 |
| 16 | Общежитие для молодых специалистов (600) |  |  | 3,2 |  | 3,2 |
| 17 | Опорный пункт милиции (8 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 18 | Музей русской культуры (200 ) |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 19 | Церковь (150) |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Учреждение отдыха и туризма |  |  | - |  | 93,59 |
| 21 | Места отдыха общественного пользования |  |  | - |  | 93,59 |
| 22 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 9,94 |  | 36,37 |
| 23 | Промышленная зона, 10% |  |  | 9,94 |  | 36,37 |
| 24 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 13,91 |  | 19,16 |
| 25 | Расход воды на нужды животных |  |  | 15,66 |  | 21,17 |
| Итого, Qсут.ср |  |  | 594,53 |  | 1109,33 |
| Qсут.max |  |  | 713,45 |  | 1331,2 |

Расход воды на расчетный срок составляет 1331,2  м3/сут.

Водоснабжение проектом предусмотрено смешанное (централизованное и децентрализованное). Такое водоснабжение запроектировано с учетом сложного рельефа. На участках, где невозможно подключение  к общему водоснабжению, будут использоваться нагнетательные колонки (39 участков, численность составит 156 человек).

Проектируемая разводящая сеть на территориях селитебной застройки – кольцевая, из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» с наружным диаметром Ø110 мм, общей протяженностью 10,84 км.

Диаметры водопроводной сети приняты из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Проектом предусмотрено:

-на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Для обеспечения села системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки. Строительство двух новых скважин в перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10м по обе стороны от оси водовода.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа:

10*1*3*3600/1000=108м3.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых водонапорных башнях. На каждой водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

п. Черемшанка

Водоснабжение предприятий торговли, административного здания, ФАП и жилых домов с приусадебной застройкой   предусматривается централизованной системой от существующей водозаборной скважины № 34/73 и проектируемых водозаборов.

Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности водопотребления приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения" с учетом степени благоустройства.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

В качестве источника водоснабжения согласно техническим условиям, выданным сельской администрацией Соузгинского сельского поселения Майминского района предусмотрены места для размещения водозаборных скважин.

Водопроводная сеть предусматривается кольцевой с установкой пожарных гидрантов. Противопожарные запасы воды хранятся в резервуарах чистой воды. Система пожаротушения низкого давления. Создание необходимых напоров обеспечивается передвижными автонасосами.

Противопожарные расходы по жилому району составляют 15 л/сек на наружный пожар и 2х2,5 л/сек на внутренний пожар в общественных зданиях.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принят согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» при количестве жителей до 5 тыс. человек – 1 пожар, с расходом воды на наружное пожаротушение 5л/сек по наибольшему зданию – предприятия торговли.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят равным 5л/сек. Из расчета 2,5 л/сек на одну струю.

Проект предусматривает строительство пожарного резервуара емкостью 50.

Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Водопотребление

Таблица 5

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
|  |  |  | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 150 | 22,5 | 466 | 69,9 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 400 | 72 |
| 3 | ФАП | 40 |  | 0,17 |  | 0,17 |
| 4 | 3 магазина | 180 |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 5 | Гостиничный комплекс |  |  | 1,29 |  | 1,29 |
| 6 | Рынок | 60 |  | 48,75 |  | 97,5 |
| 7 | Спортивное ядро | 400 |  | 3,03 |  | 3,03 |
| 8 | Школа | 100 мест |  | - |  | 2,2 |
| 9 | Детский сад | 60 мест |  | - |  | 12,96 |
| 10 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 15 |  | 46,6 |
| 11 | Промышленная зона, 10% |  |  | 15 |  | 46,6 |
| 12 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 10,5 |  | 32,62 |
| 13 | Расход воды на нужды животных |  |  | 11,75 |  | 34,63 |
| Итого, Qсут.ср |  |  | 117,14 |  | 420,4 |
| Qсут.max |  |  | 140,57 |  | 504,48 |

Расход воды на расчетный срок составляет 504,48 м3/сут. Проектом предусматривается строительство двух водозаборных сооружений с водонапорными башнями системы для водоснабжения существующей и проектной застройки, дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами 150 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции

Водоотведение

с.Соузга

Для обеспечения с. Соузга децентрализованной системой водоотведения генеральным планом предлагается канализование села от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Система водоотвода с территории принята открытая по лоткам в р. Катунь. Минимальный продольный уклон принят 0,004, а максимальный уклон принят около 0,12.

Канализация сточных вод с микрорайона предусмотрена децентрализованной системой водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой выгребных камер полной заводской готовности каждому потребителю с последующим вывозом стоков ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются очистные сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО», которая предназначена для очистки бытовых сточных вод с полным окислением.

Конструктивно установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар из полипропилена с встроенным биофильтром. Отличительная особенность установки «ТОПБИО» в том, что в ней протекают два процесса - аэробный и анаэробный, это нововведение позволило добиться высоких результатов очистки сточных вод  при отсутствии подачи воздуха с помощью компрессора. Установка «ТОПБИО» очищает бытовые сточные воды и доводит их качество до требований, предусмотренных СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Основные параметры и размеры с учетом положений СниП 40-03-99 и СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов осуществляется специализированными машинами со сливом на поля фильтрации, которые по проекту располагаются в 2км от с. Соузга. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Расход сточных вод на расчетный срок составляет 1298,36 м3/сутки см. таблицу. Площадь полей фильтрации на расчетный срок 0,2 га. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа. Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и на время ремонта карт предусмотреть резервные карты.

Расходы сточных вод с. Соузга

Таблица 6

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
|  |  |  | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 1325 | 198,75 | 1825 | 273,75 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 500 | 90 |
| 3 | Детский сад (60 мест) |  |  | 12,96 |  | 12,96 |
| 4 | Магазин (60) |  |  | 1,89 |  | 1,89 |
| 5 | Магазин (60) |  |  | 1,89 |  | 1,89 |
| 6 | ФАП (40 ) |  |  | 0,17 |  | 0,17 |
| 7 | Рынок (80 ) |  |  | 65 |  | 130 |
| 8 | Автостанция (40) |  |  | 11 |  | 11 |
| 9 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  |  | 100 |  | 100 |
| 10 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  |  | 100 |  | 100 |
| 11 | Кафе (20 мест) |  |  | 8,2 |  | 8,2 |
| 12 | Гостиница (15 мест) |  |  | 0,77 |  | 0,77 |
| 13 | Спортивно-досуговый центр (450 ) |  |  | 5,15 |  | 5,15 |
| 14 | Торгово-гостиничный комплекс (10 мест) (120 |  |  | 1,03 |  | 1,03 |
| 15 | Здание администрации с гаражом (0,51 га) |  |  | 34 |  | 68 |
| 16 | Общежитие для молодых специалистов (600) |  |  | 34 |  | 34 |
| 17 | Опорный пункт милиции (8 |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 18 | Музей русской культуры (200 ) |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 19 | Церковь (150) |  |  | 1 |  | 1 |
| 20 | Учреждение отдыха и туризма |  |  | - |  | 93,59 |
| 21 | Места отдыха общественного пользования |  |  | - |  | 93,59 |
| 22 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 9,94 |  | 36,37 |
| 23 | Промышленная зона, 10% |  |  | 9,94 |  | 36,37 |
| Итого, qсут.ср |  |  | 578,87 |  | 1099,8 |
| qсут.max |  |  | 694,64 |  | 1319,76 |

На период дождей и таяния снега отвод поверхностных вод с территории села, предусмотреть через сеть кюветных лотков разного размера, но не менее 400 мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

п.Черемшанка

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Канализация сточных вод с микрорайона предусмотрена децентрализованной системой водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой выгребных камер полной заводской готовности каждому потребителю с последующим вывозом стоков ассенизаторскими машинами на очистные сооружения.

Расходы сточных вод

Таблица 7

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
|  |  |  | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут | Население, чел | Кол-во потребляемой воды, м3/сут |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 150 | 22,5 | 466 | 69,9 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 400 | 72 |
| 3 | ФАП | 40 |  | 0,17 |  | 0,17 |
| 4 | 3 магазина | 180 |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 5 | Гостиничный комплекс |  |  | 1,29 |  | 1,29 |
| 6 | Рынок | 60 |  | 48,75 |  | 97,5 |
| 7 | Спортивное ядро | 400 |  | 3,03 |  | 3,03 |
| 8 | Школа | 100 мест |  | - |  | 2,2 |
| 9 | Детский сад | 60 мест |  | - |  | 12,96 |
| 10 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 15 |  | 46,6 |
| 11 | Промышленная зона, 10% |  |  | 15 |  | 46,6 |
| Итого, qсут.ср |  |  | 106,64 |  | 353,15 |
| qсут.max |  |  | 127,97 |  | 423,8 |

Расход сточных вод на расчетный срок составляет 423,8 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на проектируемое поле фильтрации.

Теплоснабжение

с. Соузга

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38оС. Продолжительность отопительного периода - 227 суток, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение  проектируемых объектов, административных, общественно-бытовых зданий, а так же объектов индивидуальной жилой застройки выполнить от автономных источников теплоснабжения установленных в каждом здании.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для тех объектов, которые возможно подключить к существующей котельной. В дальнейшем предусмотрено переход существующих котельных на природный газ.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Годовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qгод=24β Qч()τ;

β=1,07;

tвн =22 оС - внутренняя температура в помещении;

tср=7,8 оС- средняя температура в отопительный сезон;

tнар=38 оС- средняя температура наиболее холодной пятидневки;

τ=227 дня- продолжительность отопительного периода.

Часовой расход тепла на отопление согласно СНиП 2.04.07 – 86 составляет:

Qот=qо*S/1,163*0,000001=189,8 Вт*633 м2/1,163*0,000001=0,10 Гкал/час,

где qо=189,8 Вт – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

S=633 м2 – расчётная площадь проектируемой усадебной застройки.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС):

QГВС=2,4*(1,2*m*a*(55-tC)*c)/24/1,163*0,000001=2,4*(1,2*1128*120*(55-5)*1)/24/1,163*0,000001= 6,98 Гкал/час,

где m=1128 – количество человек;

a=120 л/сут – норма расхода воды на горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85;

tC=5 0С – температура холодной (водопроводной воды в отопительный период;

c=1 – теплоёмкость воды.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС для одного усадебного дома составляет: Q=Qот+QГВС=0,10+6,98=7,08 Гкал/час. Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых жилых индивидуальных домов потребуется 7,08 (19285,92) Гкал/час (Гкал/год).

Расчёт тепловых нагрузок на нужды учреждений обслуживания и жилого фонда нового строительства с. Соузга

Таблица 8

| № п/п | Наименование зданий | Общая площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка (существующая) | 30331 | 0,06 | - | - | 0,06 (163,44) |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка (проектируема) | 48331 | 0,1 | - | 6,98 | 7,08 (19285,92) |
| 3 | Детский сад (60 мест) |  | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,15 (408,6) |
| 4 | Магазин | 60 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 0,02 (54,48) |
| 5 | Магазин | 60 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 0,02 (54,48) |
| 6 | ФАП | 40 | 0,03 | 0,03 | 0,075 | 0,135 (367,74) |
| 7 | Рынок | 80 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 (2996,4) |
| 8 | Автостанция | 40 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,23 (626,52) |
| 9 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  | 0,1 | 0,14 | 0,08 | 0,32(871,68) |
| 10 | Предприятие общественного питания (40 мест) |  | 0,1 | 0,14 | 0,08 | 0,32(871,68) |
| 11 | Кафе (20 мест) |  | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,085(231,54) |
| 12 | Гостиница (15 мест) |  | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,196(533,9) |
| 13 | Спортивно-досуговый центр | 450 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,9(5175,6) |
| 14 | Торгово-гостиничный комплекс (10 мест) | 120 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,34(926,16) |
| 15 | Здание администрации с гаражом (0,51 га) |  | 0,03 | 0,04 | 0,007 | 0,077(209,75) |
| 16 | Общежитие для молодых специалистов | 600 | 0,08 | 0,17 | 0,3 | 0,55(1498,2) |
| 17 | Опорный пункт милиции | 8 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,005(13,62) |
| 18 | Музей русской культуры | 200 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,005(13,62) |
| 19 | Церковь | 150 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025(68,1) |
| 20 | Учреждение отдыха и туризма | 200 мест | 0,187 | 0,746 | 0,135 | 1,068(2909,23) |
| 21 | Места отдыха общественного пользования | 200 мест | 0,187 | 0,746 | 0,135 | 1,068(2909,23) |
| Итого |  |  |  |  | 14,434 (40243,21) |

В связи с высоким уровнем физического износа основного оборудования и теплотрасс проектом предусматривается реконструкция ветхого фонда. В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы и объектов теплоснабжения, их модернизации и развитию.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от потребности. Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопропроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

п. Черемшанка

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 46о С. Продолжительность отопительного периода – 262 дней, согласно СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Годовой расход тепла на отопление рассчитывается по формуле:

Qгод=24β Qч((tвн-tср)/(tвн-tнар) τ;

β=1,07;

tвн =22 оС - внутренняя температура в помещении;

tср=12,8 оС- средняя температура в отопительный сезон;

tнар=46 оС- средняя температура наиболее холодной пятидневки;

τ=262 дня- продолжительность отопительного периода.

Часовой расход тепла на отопление согласно СНиП 2.04.07 – 86 составляет:

Qот=qо*S/1,163*0,000001=189,8 Вт*4800 м2/1,163*0,000001=0,78 Гкал/час,

где qо=189,8 Вт – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

S=4800 м2 – расчётная проектируемой усадебной застройки.

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС):

QГВС=2,4*(1,2*m*a*(55-tC)*c)/24/1,163*0,000001=2,4*(1,2*108*120*(55-5)*1)/24/1,163*0,000001=0,07 Гкал/час,

где m=108 – число человек;

a=120 л/сут – норма расхода воды на горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85;

tC=5 0С – температура холодной (водопроводной воды в отопительный период;

c=1 – теплоёмкость воды.

Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых жилых индивидуальных зданий требуется 0,8 (1704) Гкал/час (Гкал/год).

Расчёт тепловых нагрузок

Таблица 9

| № п/п | Наименование зданий | Общая площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час | Всего, Гкал/час (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | ФАП | 40 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,03 (153,36) |
| 2 | 3 магазина | 180 | 0,06 | 0,045 | 0,045 | 0,15(786) |
| 3 | Гостиничный комплекс |  | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,34(1781,6) |
|  | Спортивное ядро | 400 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,15(786) |
|  | Школа | 100 мест | 0,11 | 0,09 | 0,77 | 0,97(5082,8) |
|  | Детский сад | 60 мест | 0,09 | 0,04 | 0,27 | 0,4(2096) |
|  | Индивидуальная жилая застройка (существующая) | 3654,5 | 1,06 | - | - | 1,06 (5418,72) |
|  | Индивидуальная жилая застройка (проектируемая) | 17974,5 | 0,78 | - | 0,07 | 0,85 (1810,5) |
| Итого |  |  |  |  | 3,95 (2724,39) |

В перспективе для повышения уровня благоустройства предусматривается перевод всех источников теплоснабжения на природный газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел. Предусматривается перевод центральной котельной на природный газ. В связи с этим необходимо проведение комплекса мер по реконструкции системы теплоснабжения и её модернизации.

Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

с. Соузга

Электроснабжение проектируемого микрорайона будет подаваться от проектируемой линии ВЛ-10 кВ от точки подключения к сетям ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» РУ- 10кВ РП-10кВ. Дополнительно будет размещены трансформаторы для подключения ЛЭП 0,4 кВ на территории проектируемой застройки.

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства с. Соузга

Таблица 10

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВт | 128 | 1128 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВт | 17,01 | 51,04 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 7,25 | 58,95 |
| Итого | кВт | 152,26 | 1237,99 |

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 1237,99 кВт.

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=1237,99/(0,85*0,8*250*0,93)=1 шт.

где:

1237,99 кВт - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

250кВа - средняя  установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*250кВА;

0,93 – cosf.

Количество и мощность проектируемых и существующих трансформаторных подстанций

Таблица 11

| Наименование трансформаторной подстанции | Установленная мощность, кВа | Принятая мощность, кВа | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 20-11-9 | 400 |  | Существ. |
| КТП 20-11-10 | 100 |  | Существ. |
| КТП 20-11-11 | 160 |  | Существ. |
| КТП 20-11-14 | 250 |  | Существ. |
| КТП 20-11-17 | 100 |  | Существ. |
| КТП |  | 250 | Проект. |

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах.

Так же проектом предусматривается:

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

- строительство новых ТП в проектной застройке.

п. Черемшанка

Электроснабжение проектируемого микрорайона будет подаваться от проектируемой линии ВЛ-10 кВ  от точки подключения к сетям ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» РУ- 10кВ РП-10кВ. Электросети от действующих и проектируемых ВЛ 10 КВ к зданиям и сооружениям предусматриваются воздушными низковольтными электролиниями ВЛ. 0,4кВ.

Расчёт энергопотребления на нужды нового строительства

Таблица 12

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВт | 40 | 756 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВт | 7,01 | 21,04 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 2,35 | 38,85 |
| Итого | кВт | 49,36 | 815,89 |

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 815,89 кВт.

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=815,89/(0,85*0,8*250*0,93)=5 шт.

где:

815,89 кВт - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

250кВа - средняя  установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*250кВА;

0,93 – cosf.

Количество и мощность проектируемых и существующих трансформаторных подстанций

Таблица 13

| Наименование трансформаторной подстанции | Установленная мощность, кВА | Принятая мощность, кВА | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП |  | 250 | Проект. |
| КТП |  | 250 | Проект. |
| КТП |  | 250 | Проект. |
| КТП 53-3-1 | 160 |  | Существ. |
| КТП 53-3-2 | 100 |  | Существ. |
| КТП 53-3-3 | 100 |  | Существ. |
| КТП 53-3-4 | 100 |  | Существ. |
| КТП 53-3-10 | 250 |  | Существ. |
| КТП 53-3-7 | 63 | 250 | Реконструкция |
| КТП 53-3-5 | 63 | 250 | Реконструкция |

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция двух существующих КТП до необходимой мощности;

- прокладка ЛЭП-10 кВ;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

Связь и информация

Автоматизированная телефонная станция имеет дефицит номеров и необходима ее модернизация, связанная c увеличением количества номеров.

В селах установлены таксофоны «универсальной услуги». Услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

Проектом предусматривается расширение номерной емкости в обоих населенных пунктах для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Согласно действующим нормами и телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номеров.

Газоснабжение

В настоящее время разрабатывается проект газификации населённых пунктов Соузгинского сельского поселения. Газоснабжение будет производиться от магистрального газопровода и разводящих сетей среднего и низкого давления. Прокладка газопровода будет выполняться – в надземном и подземном варианте с использованием стальных трубопроводов. Точка подключения и размещение газораспределительных сетей определяются на стадии рабочего проекта.

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице 14.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов МО Cоузгинское сельское поселение

Таблица 14

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| c. Соузга |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Сельское кладбище | 50 |
|  | Цех по переработке мяса | 100 |
|  | Склады | 50 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Объекты дорожного сервиса | 50 |
|  | Участок водозабора | 50 |
| п. Черемшанка |
|  | Объекты дорожного сервиса | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Участок водозабора | 50 |
| Внешняя зона |
|  | Сельское кладбище | 50 |

Для каждого объекта должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена рекой Катунь и небольшими ручьями и родниками.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны р. Катунь установлена в размере 200 м, остальных рек-50. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается также в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

-посадка высокоствольных деревьев;

-все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

-размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго и третьего поясов запрещается:

-закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 20 м, 35 кВ – 30 м,  соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г № 255.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52 «Чуйский тракт» устанавливается согласно проекту. Особый режим использования земель в пределах придорожных полос рассмотрен ранее в главе Транспортное обслуживания и улично-дорожная сеть.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В настоящее время на территории  МО Соузгинское сельское поселение известно 5 памятников археологии и 1 памятник истории, это памятник погибшим во время Великой Отечественной Войны. Он расположен в центре села Соузга. Состояние объекта удовлетворительное.

В качестве мероприятий по сохранению объектов культурного наследия проектом предлагается следующее:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

– обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

– предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

– проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

– обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

– обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

– иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

– разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

– включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

– согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Республики Алтай;

– приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

– информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай;

– возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Министерством культуры Республики Алтай на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферы от выбросов твердых частиц в поселковой и  производственных котельных проектом предусмотрены золоулавливающие установки.

Расположение котельных решается с учетом преобладающего направления ветров и должно быть уточнено расчетами на последующих стадиях.

Защите атмосферного воздуха служат также все зеленые насаждения, предусмотренные проектом.

Мероприятия по охране водной среды:

– разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, с целью предупреждения водоемов от заиления и уменьшения испарения воды;

– разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения и родников.

Водоохранные полосы озеленяются.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- сбор и отвод поверхностных стоков в жилой зоне за пределы населённых пунктов;

- в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия;

- установка бензомаслоуловителей в гаражах и стоянках техники;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующей рекультивацией территории;

- уборка и полив  улиц и площадей в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, вывоз его за пределы поселка.

Мероприятия по санитарной очистке:

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация системы очистки территорий туристических стоянок;

- надлежащее содержание скотомогильников;

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

Утилизация мусора осуществляется в Майминском сельском поселении.

Рекомендуется вывоз мусора посредством специализированных машин.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, подтопление паводковыми водами, снежные заносы, землетрясения.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по отсыпке территорий, подверженных подтоплению паводковыми водами. В границах зон подтопления запрещается строительство.

Наибольшую опасность для территории поселения представляют лесные пожары.

Кроме специализированных формирований (пожарных, горноспасательных, медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное население и воинские части.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» МО Соузгинское сельское поселение разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории МО Соузгинское сельское поселение проживает 1296 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 3191 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Согласно данных Администрации Майминского района, в селах Соузгинского сельского поселения объекты ПРУ не предусмотрены.

Устройство ПРУ предусмотрено в проектируемых отдельно стоящих зданиях культурно-бытового назначения. Общая вместимость проектируемых ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения, что составит около 1000 человек в с. Соузга и около 380 человек в п. Черемшанка. В с. Соузга проектом предлагается размещение ПРУ на 200 человек  в здании планируемого детского сада, ПРУ на 300 человек  в здании планируемого спортивно-досугового центра, ПРУ на 380 человек  в здании планируемого общежития для молодых специалистов. В п. Черемшанка проектом предлагается размещение ПРУ на 380 человек  в здании планируемой школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации остальное население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах;

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 метров.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённых пунктов решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В здании местного узла связи будет оборудован оперативно-технический пункт управления. Радиотрансляционные сети сельских поселений будут иметь требуемое по СНиП 2.01.51-90 число громкоговорящих средств оповещения населения.

Сирены оповещения проектируются на здании опорного пункта милиции в с. Соузга и на здании школы в п. Черемшанка. Сигнальная сирена включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации |
| 1.1 | выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Соузгинское сп | 34,4 га | разработка проектной документации | 2013-2015 гг. |
| Социальная сфера |
| 2.1 | детский сад | с. Соузга | 60 мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.2 | детский сад | п. Черемшанка | 60 мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.3 | школа | п. Черемшанка | 100 мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.4 | ФАП | с. Соузга | 40 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.5 | ФАП | п. Черемшанка | 40 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг. |
| 2.6 | здание администрации с гаражом | с. Соузга | 510 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.7 | детская площадка | с. Соузга | 0,21 га | благоустройство | 2017-2032 гг. |
| 2.8 | 2 магазина смешанных товаров | с. Соузга | 60 м2 60 м2 торговой площади | разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
| 2.9 | 3 магазина смешанных товаров | п. Черемшанка | 60 м2 60 м2 60 м2 торговой площади | разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 гг. |
| 2.10 | спортивно-досуговый центр | с. Соузга | 450 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.11 | спортивное ядро | п. Черемшанка | 0,4 га | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.12 | рынок | с. Соузга | 80 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.13 | рынок | п. Черемшанка | 60 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.14 | 2 предприятия общественного питания | с. Соузга | 40 40 посадочных мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.15 | кафе | с. Соузга | 20 посадочных мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.16 | гостиница | с. Соузга | 15 мест | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.17 | гостиничный комплекс | п. Черемшанка | 500 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.18 | торгово-гостиничный комплекс | с. Соузга | 600 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.19 | опорный пункт милиции | с. Соузга | 8 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.20 | музей русской культуры | с. Соузга | 200 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| 2.21 | церковь | с. Соузга | 150 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг. |
| Жилищная сфера |
| 3.1 | индивидуальные жилые дома | с. Соузга | 22880 м2 | строительство | 2013-2032 гг. |
| 3.2 | индивидуальные жилые дома | п. Черемшанка | 15180 м2 | строительство | 2013-2032 гг. |
| 3.2 | общежитие для молодых специалистов | с. Соузга | 600 м2 | разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 гг. |
| Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Скважина 2 объекта | c. Соузга | 200 м³ в год | Строительство | 2013-2015 |
| 4.2 | Скважина 2 объект | пос. Черемшанка | 70 м³ в год | Строительство | 2013-2015 |
| 4.3 | Водопроводные сети | c. Соузга | 20 км | Строительство | 2015-2032 |
| 4.4 | Водопроводные сети | пос. Черемшанка | 7,4 км | Строительство | 2015-2032 |
| 4.5 | Канализационные сети | c. Соузга | 1,6 км | Строительство | 2015-2032 |
| 4.6 | Трансформаторная подстанция | с. Соузга | 1 шт. | Строительство | 2017-2032 |
| 4.7 | Трансформаторная подстанция | пос. Черемшанка | 3 шт. | Строительство | 2017-2032 |
| 4.8 | Газопровод, газорегуляторный пункт | c. Соузга | 22 км | Разработка проектной документации | 2012-2032 |
| 4.9 | Газопровод, газорегуляторный пункт | пос. Черемшанка | 8 км | Разработка проектной документации | 2013-2032 |
| Промышленность |
| 5.1 | асфальтобетонный завод | Соузгинское сп | 25 т/ч | разработка проектной документации строительство | 2013-2017 гг. |
| Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | автостанция | с. Соузга | 40 м2 | разработка проектной документации строительство | 2013-2032 гг. |
| 6.1 | внутрипоселковые дороги | с. Соузга | 10,8 | реконструкция | 2013-2032гг. |
| 6.2 | внутрипоселковые дороги | п. Черемшанка | 5 км | реконструкция | 2013-2032 гг. |
| 6.3 | Автомобильная дорога федерального значения М-52(Чуйский тракт) | Соузгинское сп | По проекту | реконструкция | 2017-2025гг. |
| 6.4 | автодорожная развязка | с. Соузга | По проекту | строительство | 2017-2025гг. |
| Охрана окружающей среды |
| 7.5 | шумозащитные насаждения | с. Соузга | 20 га | посадка | 2013-2017 гг. |
| 7.5 | шумозащитные насаждения | с. Черемшанка | - | посадка | 2013-2017 гг. |
| Памятники истории |
| 8.1 | Памятник ВОВ | с. Соузга | 1 шт. | реконструкция | 2013-2017 гг. |
| ГО и ЧС |
| 9.1 | ПРУ | с. Соузга | 200 мест 300 мест 380 мест | строительство | 2017-2032 гг. |
| 9.2 | ПРУ | п. Черемшанка | 380 мест | строительство | 2013-2017 гг. |
| 9.2 | пожарный водоем | с. Соузга | 11700 м3 | строительство | 2013-2017 гг. |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОУЗГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| №№ п/п | Показатели | Един. измер. | с.Соузга | п. Черемшанка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчётный срок | Современное состояние (вместе с п. Турбаза «Юность») | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население |  |  |
|  | Общая численность постоянного населения | чел | 1197 | 2325 | 102 | 866 |
|  |  | % роста от существующ. | - | 94,3 | - | 787,3 |
|  | Плотность населения |  |  |
|  | -в границах населённого пункта | Чел / га | 5,0 | 6,44 | 1 | 8,62 |
|  | - в границах сельсовета | Чел / га | 0,35 | 0,63 | 0,35 | 0,63 |
|  | Возрастная структура населения |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | Чел. | 253 | 581 | 22 | 347 |
|  |  | % | 21,1 | 25,0 | 21,6 | 40,1 |
|  | В трудоспособном возрасте | Чел. | 708 | 1372 | 59 | 433 |
|  |  | % | 59,2 | 59,0 | 57,8 | 50,0 |
|  | Старше трудоспособного возраста | Чел. | 236 | 372 | 21 | 86 |
|  |  | % | 19,7 | 16,0 | 20,6 | 9,9 |
| 2 | Жилищное строительство |  |  |
|  | Средняя обеспеченность общей площадью | м2 / чел. | 21 | 20,7 | 25 | 20,7 |
|  | Жилой фонд, в т.ч.: |  |  |
|  | -1 этаж.усадебный | м2/колич.домов | 25450,8/365 | 48331/633 | 2854,5/34 | 17974,5/223 |
|  | Сохраняемый жилой фонд |  |  |  |  |  |
|  | усадебный | м2/колич.домов | 18542/361 | 20243,8/343 | 2854,5/34 | 2854,5/34 |
|  | секционный | м2/колич.домов | 4800/4 | 4800/4 | - | - |
|  | Проектируемый жилой фонд усадебный |  | - | 22880/286 | - | 15180/189 |
| 3 | Объекты социального культурно-бытового назначения |  |  |
|  | детский сад | объект |  | 1 |  | 1 |
|  | школа | объект |  | - |  | 1 |
|  | ФАП | объект |  | 1 |  | 1 |
|  | здание администрации с гаражом | объект |  | 1 |  |  |
|  | магазины смешанных товаров | объект |  | 2 |  | 3 |
|  | спортивно-досуговый центр | объект |  | 1 |  |  |
|  | спортивное ядро | объект |  |  |  | 1 |
|  | рынок | объект |  | 1 |  | 1 |
|  | предприятия общественного питания | объект |  | 2 |  |  |
|  | кафе | объект |  | 1 |  |  |
|  | гостиница | объект |  | 1 |  |  |
|  | гостиничный комплекс | объект |  |  |  | 1 |
|  | торгово-гостиничный комплекс | объект |  | 1 |  |  |
|  | опорный пункт милиции | объект |  | 1 |  |  |
|  | музей русской культуры | объект |  | 1 |  |  |
|  | церковь | объект |  | 1 |  |  |
| 4 | Территория | объект |  |
|  | Территория в границах сельского поселения | га | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
|  | Территория в границах населённого пункта | Га | 239 | 360,7 | 18 | 100,5 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Жилая зона | Га | 95,5 | 150,9 | 10 | 44,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная | Га | 94,7 | 150,1 | 10 | 44,9 |
|  | Общественно-деловая зона | Га | 3,8 | 6,0 | 0,8 | 3,6 |
|  | Производственная зона | Га | 12,0 | 21,4 |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Га |  | 1,8 | 0,2 | 1,5 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Га | 5,3 | 27,3 | 0,6 | 10,4 |
|  | Рекреационная зона | Га | 45,1 | 93,3 | 6,4 | 7,3 |
|  | Зона сельскохозяйс. использования | Га |  |  |  | 8,8 |
|  | Зона спецназначения | га |  | 1,4 |  |  |
|  | Зона акваторий | га | 3,8 | 1,7 |  |  |
|  | Прочие территории | га | 73,5 | 56,9 |  | 24 |