Барнаул 2012

генеральный план

Муниципального образования Майминское Сельское Поселение

Майминского района РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МАЙМИНСКОЕ Сельское Поселение

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор |  | В.И. Клюшников |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор |  | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела |  | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2012

АвторскиЙ коллектив

Руководитель проекта                                                                                    Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                         Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                          О.В. Чеснакова

Инженер                                                                                                          А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах МО Майминское СП М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Майма М 1 : 5 000 | 1 |
| 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Дубровка М 1 : 2 000 | 1 |
| 4 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Карлушка М 1 : 2 000 | 1 |
| 5 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Подгорное М 1 : 5 000 | 1 |
| 6 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Рыбалка М 1 : 2 000 | 1 |
| 7 | Генеральный план МО Майминское СП М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Генеральный план села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Генеральный план поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 10 | Генеральный план села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 11 | Генеральный план поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 12 | Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 13 | Схема развития инженерной инфраструктуры (газоснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 14 | Схема развития инженерной инфраструктуры (связь) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 15 | Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 16 | Схема развития инженерной инфраструктуры поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 17 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 18 | Схема развития инженерной инфраструктуры поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 19 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 20 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 21 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 22 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 23 | Схема функционального зонирования села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 24 | Схема функционального зонирования поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 25 | Схема функционального зонирования села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 26 | Схема функционального зонирования поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |

содержание

1.	Цели и задачи проекта	8

2.	Мероприятия по территориальному планированию	9

2.1.	Планировочная организация	10

2.1.1.	Функциональное зонирование	12

2.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	13

2.2.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	13

2.2.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой      зоны       	14

2.2.3.	Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	17

2.3.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	18

2.4.	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	21

2.5.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	22

2.5.1.	Водоснабжение	22

2.5.2.	Водоотведение (канализация)	26

2.5.3.	Теплоснабжение	27

2.5.4.	Газоснабжение	27

2.5.5.	Электроснабжение	28

2.5.6.	Связь и информация	29

2.6.	Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	30

2.7.	Мероприятия по охране окружающей среды	31

2.7.1.	Мероприятия по охране водной среды	31

2.7.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	31

2.7.3.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного    покрова  	31

2.7.4.	Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	31

2.8.	Мероприятия по организации  зон с особыми условиями использования    территории	33

2.9.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	36

2.9.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	36

2.9.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	37

2.9.3.	Мероприятия по гражданской обороне	37

3.	Мероприятия по реализации генерального плана МО Майминское СП	39

5. Основные технико-экономические показатели генерального плана                                МО Майминское СП	44

# Цели и задачи проекта

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Майминское сельское поселение» разработан ООО «Алтайгипрозем» на основании муниципального контракта от 27.08.2012 г.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013 – 2017, и расчётный срок до 2033 годf; включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно - транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цели проекта:

Основной целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной  единицы Республики Алтай - муниципального образования Майминское сельское поселение на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения , а также границ  участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного спецназначения.

Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории   выполнено в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы,   снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др. В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- промышленность - выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства,   объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

## Планировочная организация

с. Майма

Планировочная организация территории с. Майма разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном и южном направлениях.

Структурный каркас с. Майма формируется основными улицами: Советская, Ленина, Алтайская. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной упорядочением существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Ленина). В северном  направлении проектируется новый общественный подцентр, где предусмотрено строительство общественных зданий – детского сада, школы, церкви, магазинов, торговых и развлекательных центров, придорожного сервиса и гостиниц. Жилая зона данного микрорайона (Алгаир) представлена жилыми домами усадебного типа. Проектом предлагается строительство 2-5 этажной жилой застройки вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52.

В южной части с. Майма проектом предлагается строительство нового жилого микрорайона «Ухтюба» (Катунский промузел). Площадка микрорайона разбита на кварталы. Структура жилого района продиктована рельефом, техническими зонами ЛЭП 110 кВ, необходимостью отвода поверхностных вод, созданием соразмерных усадебной застройке кварталов. Жилой район вытянут вдоль склона горы, раскрыт общественным центром на магистраль, поперечными улицами направлен к вершине горы.  Жилая застройка предлагается преимущественно усадебного типа. Вдоль магистрали запроектированы кварталы 2-5 этажной жилой застройки, предложено строительство блокированных жилых домов. Обстройка бровки склона запроектирована террасными жилыми домами разной этажности. На перспективу освоение более крутых склонов горы возможно специальными террасными жилыми образованиями. В проекте запланировано строительство объектов социального и культурно-бытового назначения. Учитывая протяженность района, запроектировано 4 детских сада, общеобразовательная школа, спортивный комплекс, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, крытый рынок и торговые павильоны и др. Объекты общественного питания: кафе, рестораны, а также гостиницы и придорожные сервисы, предлагается разместить вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52, с учетом привлечения туристов.

Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия  III, IV и V класса вредности предлагается разместить в микрорайоне «Ухтюба» вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52. Колония поселения, общего и строгого режима переносятся в Верх-Карагужинское СП на свободные территории на безопасном расстоянии от населенных пунктов и автомобильных дорог.

Существующая естественная зеленая зона является лицом населенного пункта и делает его рекреационно-привлекательным с туристической точки зрения и экологически чистым, поэтому проектом предлагается размещение Парка культуры и отдыха, ограниченного улицей Молодежная и переулком Спортивный, детского парка в микрорайоне «Ухтюба», а также парка на не действующих полях фильтрации, первоначально подлежащих рекультивации.

Для непосредственного отдыха населения, а также для увеличения туристической привлекательности села предусматривается оборудование пляжа и набережной вдоль улицы Советская, размещение горно-лыжной базы в месте пересечения ул.Ленина и ул.Алтайская.

с. Подгорное

Проектом предлагается развитие села в северо-восточном направлении. Жилые территории располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка одноэтажная усадебного типа. Общественный центр размещен на месте производственных предприятий и фермы КРС, которые в свою очередь выносятся за пределы населенного пункта на свободные территории.

Общественный центр представлен такими объектами, как: магазины, торговый центр, дом культуры, детский сад, ФАП, предприятие бытового обслуживания, кафе, площадь с торговыми рядами, а также парк со спортивными площадками.Также на территории села предлагается разместить площадку для выращивания грибов и  организацию соответствующей санитарно-защитной зоны.Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

Село Подгорное территориально является частью Майминского сельского поселения  , хотя часть участков расположена на землях Алтайского края. Поэтому предлагается включение данных участков села в состав территорий  Республики Алтай.

пос. Карлушка

Учитывая непосредственную близость расположения поселка с селом Майма, проектом генерального плана предусмотрено объединение границ выше указанных населенных пунктов.

пос. Дубровка

Развитие села на расчетный срок предполагается в северо-западном направлении. Застройка одноэтажная  усадебного типа. Ферму КРС, расположенную с северо-восточной стороны поселка, предлагается вынести на свободные земли в  Верх-Карагужинское СП.

В северо-западной части поселка проектом предусмотрена территория под  размещение сельскохозяйственных угодий (садов, огородов).Из учреждений социального и культурно-бытового назначения в поселке предлагается разместить детский сад, школу, стадион, магазины. Также в северо-западной части запроектирован водозабор.Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

пос. Рыбалка

Поселок имеет небольшие резервы для территориального развития, в основном строительство ведется в северно-западном направлении. Застройка  одноэтажная  усадебного типа. Также проектом предлагается размещение территории под сельскохозяйственные угодья (сады, огороды). В северо-западной части при въезде в село запроектирована площадка под общественные здания и объекты придорожного сервиса.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон (таблица 19).

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

О – общественно-деловых

П – производственных

И – инженерной инфраструктуры

Т – транспортной инфраструктуры

Р – рекреационных

С – сельскохозяйственного использования (прочие земли)

А – акваторий

Сп – специального назначения

Таблица 1  -  Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь тер., га (сущ) | Площадь тер., га (проект) | Функциональные зоны (проект), га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | С | А | Сп |
| 1 | с.Майма | 1732 | 1757,3 | 671,2 | 176,7 | 49,8 | 12,8 | 312,4 | 364,1 | 136,3 | 25,3 | 8,7 |
| 2 | с. Подгорное | 217 | 343,8 | 195,98 | 24,64 | 2,34 | 2,73 | 78,88 | 12,98 | 26,29 | - | - |
| 3 | пос.Кар-лушка | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | пос.Дуб-ровка | 56,5 | 87,3 | 45,40 | 4,16 | 0,29 | 0,60 | 12,0 | 7,39 | 17,46 | - | - |
| 5 | пос.Рыбал-ка | 28,9 | 45,4 | 26,60 | 1,20 | - | - | 6,40 | 4,00 | 6,40 | - | 0,80 |
| 6 | Итого: | 2058,3 | 2233,8 | 939,18 | 206,7 | 52,43 | 16,13 | 409,68 | 388,47 | 186,45 | 25,3 | 9,5 |

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории образования (42,2 %) занимает жилая зона. Вторая по величине зона – это зона транспортной инфраструктуры (18,3%), третья – зона рекреации (17,4%), далее – зона общественно-деловая зона (9,3%), зона сельскохозяйственного использования (8,3%) и производственная зона (2,3%), зона акваторий, зона инженерной инфраструктуры и зона специального назначения имеют примерно одинаковый удельный вес – 1,1%, 0,7%, 0,4%  соответственно.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки;

- обеспечения полного инженерного обустройства;

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Майма: 17000 чел;

- пос. Дубровка: 500 чел;

- с. Подгорное: 670 чел;

- пос. Рыбалка: 55

На расчетный срок, численность населения рассчитывалась с учетом миграционного прироста:

- с. Майма: 25000 чел;

- пос. Дубровка: 650 чел;

- с. Подгорное: 900 чел;

- пос. Рыбалка: 70 чел.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока проектом предлагается:

- В с. Майма строительство 17838 м2 индивидуальной жилой площади на 1-ю очередь и 160000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, для чего выделены территории 49,17 и 33,86 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 25 м2/чел. Также в селе предусмотрена территория 29,7 га под застройку многоэтажными домами, 3,37 га – домами блокированного типа и 38,04 га резервные территории.

- В с. Подгорное строительство 1404 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 4600 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, выделены территории 19,96 и 40,34 га соответственно.

- В пос. Дубровка строительство 882 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 3000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15га, выделены территории 1,14 и 2,47 га соответственно.

- В пос. Рыбалка строительство 126 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 300 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, выделены территории 2,53 и 2,80 га соответственно.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание   комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра.

Общественно-деловая зона включает в себя территории  объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения,  а также здравоохранения.

Проектом предусмотрено:

с. Майма

На 1-ю очередь - строительство магазинов, торговых и развлекательных центров общей торговой площадью  1244м2;

- строительство трех гостиниц на 15 мест каждая;

- строительство двух детских садов общей вместимостью 225 мест;

- строительство школы вместимостью 640 мест;

- строительство церкви;

- строительство центральной районной больницы, ФАП;

- размещение кемпинга, горно-лыжной базы;

- организацию пляжа, парка культуры и отдыха, детского и спортивного парка, площадки для выгула и дрессировки собак.

На расчетный срок:

- строительство магазинов, торговых и развлекательных центров общей торговой площадью   2038м2;

- строительство двух гостиниц на 15 мест каждая;

- строительство пяти детских садов общей вместимостью 1140 мест;

- строительство школы вместимостью 640 мест;

- строительство предприятий общественного питания общей вместимостью 480 посадочных мест;

- строительство поликлиники без стационара (100 посещений в смену), станции скорой медицинской помощи и аптек;

- строительство музея  этнической деревни;

- строительство комплекса по прокату автомобилей;

- строительство бани (50 мест);

- строительство внешколных учреждений (290 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания (10 рабочих мест);

- строительство предприятия связи, отделения сбербанка, материально-технической базы МВД по РА;

- строительство пожарного депо (1 автомобиль);

- строительство физкультурно-оздоровительных учреждений, крытого бассейна;

- строительство крытого рынка 8000 м2  и оборудование площадки рыночной торговли;

- строительство набережной вдоль ул.  Советская посредством выкупа участков у населения;

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

пос. Дубровка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство детского сада (50 мест);

- строительство школы (90 мест);

- строительство магазинов общей торговой площадью 230 м2;

- строительство стадиона.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

с. Подгорное

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство детского сада (70 мест);

- строительство дома культуры (80 мест);

- строительство кафе (200 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания населения (7 рабочих мест);

- строительство магазинов общей торговой площадью 300 м2;

- строительство центральной площади с торговыми рядами;

- строительство ФАП;

- оборудование парка со спортивными площадками;

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

На расчетный срок:

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

пос. Рыбалка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- размещение площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения, а также элементов придорожного сервиса.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

с. Майма

В связи с нарушением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  проектом предусмотрен на расчетный срок вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: пилорамы, склады, гаражи, молочное производство, завод ЖБИ, мастерские и цеха различного назначения, мясоконсервный комплекс. Предусмотрена территория для переноса существующих объектов коммунально-складского, сельскохозяйственного и промышленного назначения, общая площадь которой составляет 47,17 га.

Также проектом предлагается:

- размещение площадки для строительства предприятия по производству концентрированного белка и шрота из подсолнечника и рапса (СЗЗ 100 м);

- размещение площадки для строительства лесного селекционно-семеноводческого центра.

с. Подгорное

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен на расчетный срок вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: склады, гаражи, мастерские и цеха различного назначения, а также мясомолочное производство (ферма КРС).Проектом   предлагается размещение площадки под строительство комплекса по выращиванию грибов (СЗЗ 50 м).

На территории Майминского СП также имеются объекты производства, не удовлетворяющие требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». К ним относятся: фермы КРС, расположенные в непосредственной близости от пос.Карлушка и пос.Дубровка. Проектом генерального плана предлагается перенос вышеуказанных ферм на резервные территории для промышленного производства в с.Майма, либо на свободные территории с обязательным соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и с последующим переводом земель в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения.

При разработке генерального плана учитывалось возрастание туристической привлекательности не только сельского поселения, но и Майминского района в целом, в связи с этим проектом предлагается реконструкция взлетно-посадочной полосы Горно-Алтайского аэропорта в юго-западном направлении, что повлечет за собой увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение приема самолетов высокого класса.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая территория обладает высоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на специфичном для горного района ландшафте.

Учитывая, что участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта проходит по центральной улице с.Майма проектом предусмотрено перспективное направление вышеуказанного участка в обход жилой застройки.

В с.Майма проектом предлагается:

- расширение улицы Советской и переулка Береговой до 18 метров;

- строительство моста в через реку Майма, соединяющего ул. Советскую и ул. Источную через пер. Береговой и ул. Майскую;

- строительство моста через реку Катунь, соединяющего с.Подгорное с с.Майма;

- размещение площадок под автовокзал, СТО, шиномонтаж, АЗС, автостоянки, авторынок, комплекс по прокату автомобилей и других элементов придорожного сервиса.

В с.Подгорное, пос. Дубровка и пос. Рыбалка предлагается размещение площадок под строительство объектов транспортной инфраструктуры и элементов придорожного сервиса.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос. Он  предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть

Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения.

Проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети,   формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки;

- строительство и асфальтирование проезжей части улиц в районе перспективной жилой застройки.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл,    введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест». Предусмотрен ремонт  внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

с.Майма

Главными улицами с.Майма являются ул.Советская и ул.Алтайская. Ширина главных улиц в красных линиях принята 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

с. Подгорное, пос. Рыбалка, пос. Дубровка

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц  – 1,5 м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5 м. Предусмотрено  покрытие дорожной одежды из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси. В местах пересечения улиц и речек проектом предусмотрена прокладка водопропускных труб.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для   маломобильных групп населения.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных   маломобильным группам населения Майминского сельского поселения, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки вокруг водных объектов (с. Майма).

Защита от заболачивания  включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включение  организационно-технических   мероприятий, предусматривающих   обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

## Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Село Майма

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Таблица 2 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства | Проектные расходы |
| --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с. Майма |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 180 | 20000 | 3600 | 4320 |
| -тоже без ванн | 150 | 5000 | 750 | 900 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 435 | 522 |
| Производственная зона | 10% |  | 435 | 522 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 82,95 | 99,54 |
| Итого |  | 25000 | 5302,95 | 6363,54 |
| с. Подгорное |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 180 | 700 | 126 | 151,2 |
| - тоже без ванн | 150 | 200 | 30 | 36 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 15,6 | 18,72 |
| Производственная зона | 10% |  | 15,6 | 18,72 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 10,92 | 13,10 |
| Итого |  | 900 | 198,12 | 237,74 |
| п. Дубровка |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 180 | 500 | 90 | 108 |
| - тоже без ванн | 150 | 150 | 22,5 | 27 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 0,45 | 0,54 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 7.87 | 9,45 |
| Итого |  | 650 | 120,82 | 144,99 |

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 3 - Основные показатели потребления воды на содержание скота

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот | голов | 527 | 55 | 28,98 |
| 2 | Свиньи | голов | 355 | 25 | 8,87 |
| 3 | Овцы | голов | 74 | 5 | 0,37 |
| 4 | Козы | голов | 79 | 2,5 | 0,19 |
| 5 | Лошади | голов | 113 | 70 | 7,91 |
| 6 | Птица | голов | 481 | 1,5 | 0,72 |
| 7 | Пчелосемьи | единиц | 3228 | 0,5 | 1,61 |
| 8 | Итого |  | 48,71 |

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены. В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Таблица 4 -  Противопожарное водоснабжение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет

м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения села Маймы системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Проектом предусмотрено на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Источником водоснабжения служат подземные воды Майминского водозабора, отдельные скважины, расположенные в жилой застройке, а также вновь разрабатываемого Катунского месторождения, расположенного на острове Пихтовый.

От Катунского водозабора вода подается на площадку насосной станции второго подъема (с. Майма) и далее по водоводам в сеть микрорайона.

Жилые и общественные здания оборудуются централизованной системой водоснабжения. Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 с учетом степени благоустройства. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив территории определены в соответствии с численностью населения. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

    - Водоотведение (канализация)

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается канализование всех населенных пунктов от общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается канализование по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Жилые многоквартирные и общественные здания оборудуются централизованной системой канализации. Система канализации раздельная. Расчетные расходы стоков определены в соответствии с численностью населения по удельному среднесуточному водоотведению равному удельному водопотреблению согласно СНиП  2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Трассировка сети канализации проведена с учетом рельефа местности в проектируемую канализационную насосную станцию с перекачкой сточных вод по напорным коллекторам в существующую насосную станцию. Сточные воды подаются на площадку существующих очистных сооружений размещаемых за с. Майма.

    - Теплоснабжение

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- постепенный переход   всех котельных на газовое обеспечение;

- замена изношенного оборудования котельных и участков   тепловых сетей;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Теплоснабжение жилых многоэтажных домов и зданий социально и культурного назначения будет производиться от автономных газовых котельных, расположенных в цокольной части зданий. Индивидуальные жилые дома от индивидуальных газовых установок на природном газе.

    - Газоснабжение

Село Майма

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжение, в т.ч. подвод газа к проектируемой застройке. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с  учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Диаметр проектируемого газопровода рассчитывается гидравлическим расчетом и учитывает норматив давления к каждому потребителю. Трасса газопровода учитывает возможность прокладки по улицам в зависимости от их загруженности коммуникациями, а так же транспортного назначения.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

В качестве источника газоснабжения природным газом служит строящийся магистральный газопровод Уренгой-Тобольск-Новосибирск-Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск.

Состав природного газа: метан - 98,85% ,этан – 0,23%, пропан – следы, азот - 0,89%, углекислый газ - 0,03% плотность при 0ºС, кг/м3 – 0,674.

Предусматривается широкое использование природного газа для бытовых нужд (пищеприготовления, нагрева воды), коммунально-бытовых и отопления.

Запроектирована двухступенчатая система газоснабжения. Газ давления до 6 кгс/см2 после ГРС по газопроводу высокого давления (ГЗ) поступает на газорегуляторные пункты (ГРП). От ГРП по распределительным кольцевым сетям низкого давления (Г1) до 0,05кгс/см2 газ поступает к потребителям.

Село Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Развитие газоснабжения в населенных пунктах на данном этапе проектирования не планируется.

    - Электроснабжение

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- строительство ЛЭП в проектной и в существующей застройке;

- монтаж  КТП для подключения проектируемого жилья.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Потребителями электроэнергии являются наружное электрическое освещение, внутреннее освещение, технологическое и сантехническое оборудование зданий.

Пищеприготовление жилых домов предусмотрено на газе. Потребная мощность составляет 2400 кВт.Указанные токоприемники относятся ко второй и третьей категории электроснабжения. Количество трансформаторных подстанций, выбрано исходя из величины территориального размещения электрических нагрузок.Источники электроснабжения ГПП ПС 110/10 кВ №14 «Майма». Точками подключения являются РУ-10 кВ ГПП.

    - Связь и информация

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Согласно действующим нормами и телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номеров.

Проектом предусматривается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М.2008 г.), утвержденной Президентом РФ

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Телефонная распределительная сеть предусмотрена для жилого района согласно средних норм телефонной плотности НП-2008-7-85 из расчета 100% обеспеченности.

Здание АТС расположено в центре телефонных нагрузок.

## Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В связи с необходимостью развития населенных пунктов поселения проектом предусмотрено изменение их границ в сторону увеличения за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса и лесного фонда. Площадь населённых пунктов увеличилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Кроме того, южная часть села Подгорное площадью 13 га находится за границей Республики Алтай в Алтайском крае. В целях приведение границы села Подгорное в надлежащее с юридической точки зрения состояние, необходимо произвести изменение границ вышеуказанных муниципальных образований.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Майминское СП выглядит следующим образом:

Таблица 5 - Баланс территории по категориям земель МО Майминское сельское поселение*

| Наименование категории | Площадь (существ.), га | Площадь (проект), га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9965,2 | 9831,9 |
| Земли населённых пунктов | 2058,3 | 2233,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 262,4 | 273,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 3,1 |
| Земли лесного фонда | 1 447,1 | 1420 |
| Водный фонд | 711,3 | 716,6 |
| Земли запаса | 718,7 | 703,5 |
| Всего: | 15 163 | 15182 |

*Площади вычислены на основании генерального плана  «МО Майминского сельского поселения»

Таким образом, обоснованием по изменению границ населенных пунктов является перевод земель или земельных участков иных категорий  в земли населенных пунктов.

## Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:   разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос; разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- развитие сетей газоснабжения;

- перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагаются:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

с. Майма

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация с последующей рекультивацией полей фильтрации и организацией на части их территории сквера;

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- перебазирование существующих предприятий из жилой застройки на территорию Верх-Карагужинского СП;

- организация полосы кустарниковых растений шириной 50 м вокруг проектируемой производственной территории;

- организация полигона для складирования промышленного и строительного мусора (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Таблица 6 – Объем бытовых отходов в жилом фонде

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Майма |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 25 | 290 | 7250 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 250 |
| Итого: | 25 | 300 | 7500 |
| с. Подгорное |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,9 | 290 | 261 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9 |
| Итого: | 0,9 | 300 | 270 |
| пос. Дубровка |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,65 | 290 | 188,5 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 6,5 |
| Итого: | 0,65 | 300 | 195 |
| пос. Рыбалка |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,07 | 290 | 20,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 0,7 |
| Итого: | 0,07 | 300 | 21 |

## Мероприятия по организации  зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными   зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

с. Майма: мастерская по ремонту техники, предприятие по производству концентрированного белка и шрота из подсолнечника и рапса, газораспределительная станция, автостоянки, АЗС, СТО, автомойки, гаражи, площадки под размещение производственных предприятий III, IV, V класса вредности, кладбище.

с. Подгорное: АЗС, СТО, комплекс по выращиванию грибов, кладбище.

пос. Рыбалка: кладбище.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

На территории образования находятся:

- памятник природы «Рыхлый вал» (с.Майма);

- памятник участникам ВОВ (с.Майма);

- памятник репрессированным (с.Майма).

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Республики Алтай;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством культуры Республики Алтай.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Республики Алтай, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), затопление территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

    - Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории образования проживает 17 560 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит     26 620 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 22 627 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке с учетом предлагаемого количества мест.

Таблица 7 – Инвентаризационная ведомость ПРУ, находящихся на территории Майминского СП по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Майма | ул. Ленина 26, подъезд №1 (здание районного суда) | 50 |
| 2 | с. Майма | ул. Энергетиков, д.30, подъезд №1 (административное здание) | 75 чел. |

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 метров. В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Для оповещения населения и сил звена РСЧС по сигналам задействуются электрические сирены, уличные громкоговорители, телефонная, сотовая связь, а также посыльные.

Таблица 8 – Проектные предложения по размещению сирен оповещения на территории Майминского СП

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес месторасположения | Радиус действия, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание связи | с.Майма, ул. Ленина 4 | 500 | действующая |
| 2 | Здание материально-технической базы МВД по РА | с.Майма | 500 | проект |
| 3 | Здание магазина | с.Майма | 500 | проект |
| 4 | Здание гостиницы | с.Майма | 500 | проект |
| 5 | Здание магазина | с. Майма, пер. Трансформаторный | 500 | проект |
| 6 | Административное здание | с. Майма, ул. Заводская | 500 | проект |
| 7 | Ледовый дворец | с. Майма | 500 | проект |
| 8 | Пожарное депо | с. Майма, ул. Катунская | 500 | проект |
| 9 | Административное здание | с. Майма, ул. Алтайская | 500 | проект |
| 10 | Административное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 11 | Административное здание | с. Майма, ул. Ленина | 500 | проект |
| 12 | Здание кафе | с. Майма | 500 | проект |
| 13 | Здание магазина | с. Майма | 500 | проект |
| 14 | Здание гостиницы | с. Майма (с. Карлушка) | 500 | проект |
| 15 | Детский сад | с. Майма | 500 | проект |
| 16 | Производственное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 17 | Производственное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 18 | Предприятие бытового обслуживания | с. Подгорное, ул. Катунская | 1000 | проект |
| 19 | Здание школы | пос. Дубровка | 700 | проект |
| 20 | Здание кафе | пос. Рыбалка | 700 | проект |

# Мероприятия по реализации генерального плана МО Майминское СП

Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации;

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления;

- долевое строительство объектов инженерного обеспечения;

- строительство и реконструкция объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета и схеме функционального зонирования;

- строительство домов усадебного типа, согласно расчетам потребности и схеме функционального зонирования;

- строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных кварталов;

- строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов;

- строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов;

- перенос объектов негативного воздействия из селитебной зоны и др.

Таблица 9  – Перечень мероприятий по реализации генерального плана Майминского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная сфера |  |
| 1 | Детские сады | с.Майма | 1365 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 2 | Гостиницы | с. Майма | 60 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 3 | Магазины | с. Майма | 3282 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 4 | Школы | с. Майма | 1280 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 5 | Церковь | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 6 | ЦРБ | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 7 | ФАП | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 8 | Кемпинг | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 9 | Пляж | с. Майма | - | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 10 | Предприятие общественного питания | с. Майма | 480 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 11 | Баня | с. Майма | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | с. Майма | 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 13 | Поликлиника без стационара | с. Майма | 100 посещений в смену | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 14 | Станция скорой медицинской помощи | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 15 | Комплекс по прокату автомобилей | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 16 | Музейная этническая деревня | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 17 | Предприятие связи | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 18 | Отделение сбербанка | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 19 | Материально-техническая база МВД по РА | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 20 | Внешкольное учреждение | с. Майма | 290 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 21 | Пожарное депо | с. Майма | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 22 | Бассейн крытый | с. Майма | 400 м2 зеркала воды | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 23 | Крытый рынок | с. Майма | 8000 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 25 | Детский сад | с.Подгорное | 70 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 26 | Дом культуры | с.Подгорное | 80 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 27 | Кафе | с.Подгорное | 200 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 28 | Предприятие бытового обслуживания населения | с.Подгорное | 7 рабочих мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 29 | Магазины | с.Подгорное | 300 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 30 | Центральная площадь с торговыми рядами | с.Подгорное | 1 об. | Организация площадки | 2013-2017 |
| 31 | ФАП | с.Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 32 | Парк со спортивными площадками | с.Подгорное | - | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 33 | Детский сад | пос. Дубровка | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 34 | Школа | пос. Дубровка | 90 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 35 | Стадион | пос. Дубровка | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 36 | Магазины | пос. Дубровка | 230 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 37 | Площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения | пос. Дубровка | - | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 38 | Площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения | пос. Рыбалка | - | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Жилищная сфера |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Майма | 491 747 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  | 338 600 м2 |  | 2017-2032 |
| 2 | Жилые дома средней этажности | с. Майма | 33 717 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 | Жилые многоэтажные дома | с. Майма | 297 189 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | пос. Дубровка | 11 416 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  | 24 677 м2 |  | 2017-2032 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | с. Подгорное | 199 759 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  | 403 377 м2 |  | 2017-2032 |
| 6 | Индивидуальные жилые дома | пос. Рыбалка | 25 302 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  | 28 017 м2 |  | 2017-2032 |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 | Внутрипоселковые дороги | с. Майма | 157,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 2 | АЗС | с. Майма | 3 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 | СТО | с. Майма | 4 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 | Придорожный сервис | с. Майма | 5,8 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 5 | Гаражи | с. Майма | 1,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 6 | Автостоянка | с. Майма | 2,2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 7 | Автомойка | с. Майма | 2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 8 | Автодром | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 9 | Автоцентр, авторынок | с. Майма | 2 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 10 | Автовокзал | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 11 | Внутрипоселковые дороги | пос. Дубровка | 12,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 12 | Внутрипоселковые дороги | с. Подгорное | 34,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 13 | АЗС | с. Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 14 | СТО | с. Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 15 | Внутрипоселковые дороги | пос. Рыбалка | 5,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водопроводные сети | с. Майма | 38 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 2 | Водопроводные сети | пос. Дубровка | 2,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 3 | Водозабор | пос. Дубровка | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 4 | Водопроводные сети | с. Подгорное | 21,8км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 5 | Электроснабжение | с. Майма | 2 КТП, 1,6 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 6 | Электроснабжение | с. Подгорное | 6 КТП 1,4 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 7 | Электроснабжение | пос. Рыбалка | 2 КТП, 1,2 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 8 | Газопровод | с. Майма | 17,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 9 | Водоотведение (канализация) | с. Майма | 36,1 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 10 | Теплоснабжение | с. Майма | 1 котельная | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |
| 11 | Линии связи | с. Майма | 4,4 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Озеленение и охрана окружающей среды |
| 1 | Горно-лыжная база | с. Майма | 37,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 2 | Парк культуры и отдыха | с. Майма | 18,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 | Площадка для выгула и дрессировки собак | с. Майма | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 | Детский парк | с. Майма | 2,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 5 | Рекреационная зона | с. Майма | 169 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 6 | Рекреационная зона | с.Подгорное | 7,14 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |
| 7 | Рекреационная зона | пос. Дубровка | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |

# 5. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Майминское СП

Таблица 10  – Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Майминское СП

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 15163 | 15182 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9965,2 | 9831,9 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 261,8 | 273,1 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 3,1 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1 447,1 | 1420 |
| 1.6 | Водный фонд | га | 711,3 | 716,6 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 718,7 | 703,5 |
| 1.8 | Земли населённых пунктов | га/% | 2058,9/100 | 2233,8/100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га/% | 632,32/31 | 939,18/42 |
|  | Общественно-деловых зон | га/% | 79,59/4 | 206,7/9,3 |
|  | Производственных зон | га/% | 83,4/4 | 52,43/2,3 |
|  | Зон инженерной инфраструктуры | га/% | 9,6/0,4 | 16,13/0,7 |
|  | Зон транспортной инфраструктуры | га/% | 142,2/7 | 409,68/18,3 |
|  | Рекреационных зон | га/% | 229,52/11 | 388,47/17,4 |
|  | Зон сельскохозяйственного использования (прочие земли) | га/% | 845,27/41 | 186,45/8,3 |
|  | Зон акваторий | га/% | 18,83/0,8 | 25,3/1,2 |
|  | Зон специального назначения | га/% | 18,19/0,8 | 9,5/0,5 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел./% | 17560/100 | 26620/100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дошкольники | чел./% | 1718/10 | 2799/11 |
|  | школьники | чел./% | 1701/10 | 2812/11 |
|  | трудоспособный возраст | чел./% | 10854/62 | 16623/62 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 3287/18 | 4386/16 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м | 446572,5 | 665500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 295154 | 188150 |
|  | секционная застройка | кв.м | 152418,5 | 477350 |
| 3.2 | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 | 25 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские сады | мест | 646 | 1505 |
| 4.2 | Школы | мест | 1874 | 1370 |
| 4.3 | Магазины | кв.м торг. пл. | 7568 | 3282 |
| 4.4 | Гостиница | мест | 90 | 60 |
| 4.5 | Рынок | кв.м торг. пл. | - | 750 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 500 |
| 4.9 | Баня | мест | 125 | 50 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 165 | 17 |
| 4.11 | Бассейн крытый | кв.м.зеркала воды | - | 400 |
| 4.12 | Стадион | объект | 1 | 3 |
| 4.13 | СДК | мест | 500 | 80 |
| 4.14 | Внешкольные учреждения | мест | - | 290 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 101,7 | 209,7 |
|  | главных дорог | км | - | 31,5 |
|  | основных улиц | км | - | 52,4 |
|  | второстепенных улиц | км | - | 125,8 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водопотребление, в том числе | куб. м/в сутки | - | 5290,72 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 4579,2 |
|  | -на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 540,72 |
|  | - на животноводство | куб. м/в сутки | - | 48,71 |
|  | - на поливку улиц и зеленых насаждений | куб. м/в сутки | - | 122,09 |
| 6.2 | Электроснабжение, в т. ч. |  |  |  |
|  | Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора | кВт/ч | 17,516 млн. | 26,553 млн. |
| 6.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 3618 | 4265 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории. Объем бытовых отходов в жилом фонде | т/год | 5268 | 7986 |
| 6.5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 11,45 | 11,62 |